3.5” HDD МЕДИА ПЛЕЕР KREOLZ 351

Руководство пользователя

Содержание:

ЧАСТЬ I: меры предосторожности	1

Часть II: краткое описание функций	2

ЧАСТЬ III: Компоненты устройства	3

1) Комплектация:	3

2) Плеер KREOLZ 351.	4

a) Передняя панель.	4

б) Задняя панель	5

3) Пульт ДУ	6

часть IV: установка и подключение	7

1) Установка жесткого диска.	7

2) Подключение питания.	8

3) Подключение плеера к ПК.	9

4) Подключение к ТВ при помощи видео- /аудио-кабеля.	10

a) Соединение через HDMI.	10

в) Соединение через S-video	12

г) Соединение при помощи композитного кабеля.	13

д) Соединение при помощи коаксиального кабеля.	14

5) Соединение через USB.	16

Часть V: Воспроизведение и управление файлами	17

1) Воспроизведение видео.	18

2) Воспроизведение музыки.	20

3) Просмотр фотографий.	22

4) Управление файлами.	24

5) Редактирование файлов.	26

a) Копирование (перемещение) файлов.	27

б) Удаление файлов (или папок).	27

в) Переименование файлов (или папок).	27

г) Создание новых папок.	27

д) Проверка свойств.	28

Часть VI: установки	29

1) Настройки фото.	30

a) Задание направления просмотра.	30

б) Задание временного интервала.	31

2) Настройка видео.	32

a) Воспроизведение видео.	32

б) Размер экрана.	33

в) Тип ТВ.	34

г) Настройка разрешения.	35

3) Заводские установки.	36

a) Язык экранной настройки.	36

б) Сортировка и размещение файлов.	37

в) Авто воспроизведение.	38

г) SPDIF выход.	39

д) Возврат к первоначальным настройкам.	40

часть VII: Исправление неполадок	41

# ЧАСТЬ I: меры предосторожности

◆ Не бросайте и не роняйте устройство, не подвергайте сильным вибрациям.

◆ Во время воспроизведения файлов убедитесь, что плеер отсоединен от ПК.

◆ При установке и подключении убедитесь, что питание выключено.

# Часть II: краткое описание функций

| Внешний накопитель | Поддерживает внутренний 3.5” SATA жесткий диск емкостью до 1ТВ. |
| --- | --- |
| Проигрыватель видео | Поддерживает большинство популярных форматов видеофайлов, таких как MPEG-1/2/4. Воспроизводит фильмы на ЖК мониторах ПК и телевизорах. Поддерживает HDMI. |
| Функция Music Jukebox | Воспроизведение цифрового аудио (коаксиальный кабель, 5.1-канальный звук, непрерывное воспроизведение). |
| Цифровой фотоальбом | Читает графические файлы с максимальным разрешением 1920x1080. Дает возможность создавать фотоальбомы, включающие сотни фотографий в цифровом качестве. |
| Накопитель данных | Использует внутренний жесткий диск в качестве накопителя через USB интерфейс. |
| Поддерживаемые форматы | Видео | MPEG-1 (AVI, MPG, DAT), MPEG-2 (AVI, VOB), MPEG-4 (AVI, DivX, XviD) |
|  | Аудио | Wave, AAC, WMA, MP3 |
|  | Фото | BMP, TIFF, PNG, GIF, JPEG |
|  | Субтитры | SRT, SMI, SSA |

# ЧАСТЬ III: Компоненты устройства

## 1) Комплектация:

◆ 3,5” HDD медиа плеер

◆ Внутренний жесткий диск (опционально)

◆ Пульт ДУ

◆ Блок питания

◆ AV кабель

◆ USB кабель

◆ Болты

◆ Руководство пользователя

◆ Компонентный кабель

## 2) Плеер KREOLZ 351.

### a) Передняя панель.

|  | 1. Кнопка Вкл./Выкл. питания 2. Индикатор питания/статуса 3. Кнопка управления «Вверх» 4. Кнопка управления «Влево» / громкость «–» 5. Кнопка управления «Вниз» 6. Setup (Настройка) 7. Кнопка управления «Вправо» / Громкость «+» 8. Кнопка «Ок» 9. Кнопка «Exit» |
| --- | --- |

### б) Задняя панель

|  | 1. Вентилятор охлаждения 2. Компонентный видео выход; красный 3. Компонентный видео выход; синий 4. Компонентный видео выход; зеленый 5. Компонентный видео выход; желтый 6. Цифровой аудио-выход (коаксиальный) 7. Композитный аудио-выход; правый канал — красный 8. Композитный аудио-выход; правый канал — белый 9. S-Video — аналоговый видео-выход 10. HDMI — цифровой выход 11. USB Host — для подключения внешних устройств 12. USB выход — подключение к ПК 13. Разъем питания |
| --- | --- |

## 3) Пульт ДУ

|  | 1. Установки 2. Кнопка «Вкл.» 3. Кнопка «2» 4. Кнопка «1» 5. Кнопка «6» 6. Кнопка «5» 7. Кнопка «0» 8. Кнопка «9» 9. Музыка 10. Фильмы 11. Включение фоновой музыки 12. Субтитры 13. Вверх 14. Музыка 15. Проиграть/Пауза 16. Влево/тише звук 17. Вниз 18. Стоп 19. Перемотка назад 20. На шаг назад | 21. Выбор разрешения 22. Отключение звука 23. Кнопка «4» 24. Кнопка «3» 25. Кнопка «8» 26. Кнопка «7» 27. Выбор режима: 4:3/16:9 28. Тайминг 29. Файлы 30. Фото 31. Редактировать 32. Фото дайджест 33. DVD/Копирование 34. Zoom 35. Функция повтора 36. Вправо/громче звук 37. Замедление 38. Возврат/отмена 39. Следующий файл 40. Перемотка вперед |
| --- | --- | --- |

# часть IV: установка и подключение

| Вход разъемы | Тип HDD | 3.5 inch SATA емкостью до 1TB; файловая система: FAT32, NTFS |
| --- | --- | --- |
|  | USB хост | USB 2.0 high speed Host |
| Выход разъемы | Видео | HDMI, компонентный, S-Video, композитный |
|  | Аудио | Coaxial и стерео |
| USB | USB 2.0 скоростной порт |
| Питание | AC 100-240V 50/60Hz 0.7A выход: DC 5V, 2A / 12V, 2A |

## 1) Установка жесткого диска.

a) Отвинтить болты, удерживающие боковую крышку корпуса, снять крышку.

б) Отвинтить винты, удерживающие монтажную плату для установки диска; извлечь плату из корпуса.

в) Установить жесткий диск на монтажную плату, зафиксировать винтами.

г) Установить жесткий диск вместе с монтажной платой внутрь корпуса и зафиксировать болтами, подсоединить диск через SATA-разъем. (Убедитесь, что разъемы подключены правильно).

д) Установить боковую панель на место и закрепить ее болтами на нижней части корпуса.

## 2) Подключение питания.

Используйте оригинальный адаптер питания, который поставляется в комплекте с плеером. Подключите адаптер к соответствующему разъему на задней стороне корпуса.

## 3) Подключение плеера к ПК.

## 4) Подключение к ТВ при помощи видео- /аудио-кабеля.

### a) Соединение через HDMI.

Применяется для ТВ, проекторов и других устройств, имеющих этот разъем.

б) Соединение через компонентный кабель

Применяется для ТВ, проекторов и других устройств, имеющих этот разъем.

### в) Соединение через S-video

Применяется для ТВ, проекторов и других устройств, имеющих этот разъем.

### г) Соединение при помощи композитного кабеля.

### д) Соединение при помощи коаксиального кабеля.

Используется для коммутации с аудио-усилителями и другими аудиоустройствами.

е) Двухканальный аудио-выход.

## 5) Соединение через USB.

Используется для USB-устройств и внешних накопителей.

# Часть V: Воспроизведение и управление файлами

После подключения установки и подключения плеера к сети, нажмите на передней панели кнопку включения со значком “”. На экране ТВ должно появиться следующее изображение:

Выберите любое из устройств при помощи кнопок управления на пульте ДУ и нажмите «Enter»

## 1) Воспроизведение видео.

Для воспроизведения видеоматериала выберите первую иконку в меню, используя кнопки управления на пульте ДУ, и нажмите «Enter» (Ввод).

Выберите из списка файлов тот, который собираетесь проигрывать с помощью кнопок управления на корпусе или пульте ДУ и нажмите «Enter» для начала проигрывания.

## 2) Воспроизведение музыки.

Выберите вторую иконку в главном меню, отвечающую за аудиофайлы и нажмите кнопку  «Enter» на пульте ДУ.

Выберите из списка тот аудиофайл, который вы собираетесь прослушать с помощью кнопок управления на корпусе или пульте ДУ, и нажмите «Enter» для начала воспроизведения.

## 3) Просмотр фотографий.

При выборе иконки «Фото» вы можете просмотреть все изображения на вашем диске.

Выберите один из файлов в списке доступных изображений и нажмите «Enter» (Ввод) для его просмотра.

## 4) Управление файлами.

Четвертая иконка главного меню позволяет просматривать содержимое всех файлов и папок на вашем жестком диске. После выбора нужной, нажмите «Enter» (Ввод).

Из выпадающего списка содержимого текущей директории выберите интересующий вас файл и нажмите «Enter» (Ввод) для его просмотра.

## 5) Редактирование файлов.

Замечания:

◆ Редактирование осуществляется в режиме «Библиотека файлов»;

◆ Файлы NTFS не могут быть отредактированы.

### a) Копирование (перемещение) файлов.

Во-первых, выберите одну папку и нажмите кнопку «DVD/Route» на пульте ДУ, чтобы обозначить ее как папку назначения. Если выбрать один файл и нажать кнопку «DVD/Route» на пульте ДУ, тогда папкой назначения станет та папка, в которой файл находится.

Во-вторых, выберите файл, которые вы хотите скопировать (или переместить), нажмите «Info/Edit» на пульте ДУ, и выберите «Копировать» (или «Переместить»). Этот файл будет скопирован (или перемещен) в указанную ранее папку.

### б) Удаление файлов (или папок).

Выберите файл, который хотите удалить, нажмите «Info/Edit» на пульте ДУ, и выберите  «Удалить». Этот файл (или папка) впоследствии будет удален.

### в) Переименование файлов (или папок).

Выберите файл, который вы хотите переименовать, нажмите «Info/Edit» на пульте ДУ, и выберите «Переименовать». На экране возникнет клавиатура. Введите новое название с помощью навигационных кнопок на пульте ДУ, и нажмите кнопку «Pause» (обозначенную«■») на пульте ДУ, чтобы завершить операцию.

### г) Создание новых папок.

Зайдите в папку, в которой вы хотите создать новую папку, нажмите «Info/Edit» на пульте ДУ, и выберите «Новая папка». На экране возникнет клавиатура. Введите имя новой папки название с помощью навигационных кнопок на пульте ДУ, и нажмите кнопку «Pause» (обозначенную«■») на пульте ДУ, чтобы завершить операцию. После этого новая папка будет создана.

### д) Проверка свойств.

Выберите файл, который хотите проверить, нажмите «Info/Edit» на пульте ДУ, и выберите «Свойства». Вся информация о файле возникнет на экране.

# Часть VI: установки

При запуске плеера, нажмите кнопку «Setup» на пульте ДУ или на плеере, чтобы попасть в главное меню настроек.

Выберите один пункт из списка с помощью навигационных кнопок на пульте ДУ и нажмите кнопку «Enter» на пульте ДУ, чтобы попасть в меню настроек.

## 1) Фото настройки.

### a) Задание направления просмотра.

Используйте кнопки управления на пульте ДУ, чтобы выбрать способ отображения фото на экране: «сверху вниз», «слева направо», «справа налево» и т.д.

### б) Задание временного интервала.

Используя навигационные кнопки на пульте ДУ, выберите интервал показа фотографий: «5 секунд», «10 секунд», «30 секунд», «1 минута» или «3 минуты»

Выберите «Главная страница», чтобы вернуться на главную страницу настроек.

## 2) Настройка видео.

### a) Воспроизведение видео.

Используйте кнопки управления на пульте ДУ, чтобы выбрать режим воспроизведения видео: «HDMI», «YPbPr (компонентное видео) », «S-Video» или «Video»

### б) Размер экрана.

Используйте кнопки управления на пульте ДУ, чтобы выбрать режим изображения: «стандартный/PS», «стандартный /LB» или «широкий/HDTV»

### в) Тип ТВ.

Используйте кнопки управления на пульте ДУ, чтобы выбрать тип воспроизведения ТВ: «NTSC», «PAL» или «мультисистема»

### г) Настройка разрешения.

Используйте кнопки управления на пульте ДУ для выбора необходимого разрешения: «SD interlace», «SD progressive», «720p» или «1080i»

Выберите «Главная страница», чтобы вернуться на главную страницу настроек.

## 3) Заводские установки.

### a) Язык экранной настройки.

Используйте кнопки управления на пульте ДУ, чтобы выбрать язык экранной настройки: «Английский», «Китайский» или «Русский»

### б) Сортировка и размещение файлов.

Используйте кнопки управления на пульте ДУ, чтобы выбрать принцип сортировки файлов: «от A до Z», «от Z до A», «дата по убыванию» или «дата по возрастанию».

### в) Авто воспроизведение.

Используйте кнопки управления на пульте ДУ, чтобы выбрать режим автоматического воспроизведения: «фильмы», «фото + музыка» или «off» (выключить).

### г) SPDIF выход.

Используйте кнопки управления на пульте ДУ, чтобы выбрать режим коаксиального вывода: «выкл» — выключено, «spdif/raw» или «spdif/pcm».

### д) Возврат к первоначальным настройкам.

Выберите «Сброс», чтобы вернуться к первоначальным настройкам.

Выберите «Главная страница», чтобы вернуться на главную страницу настроек.

# часть VII: Исправление неполадок

| Проблема | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует питание (Все индикаторы не горят). | Неправильно подключен шнур питания. | Проверьте надежность соединения и заново подключите шнур питания. |
|  | Плеер не включен. | Нажмите кнопку «Power» для включения. |
| Не работает пульт ДУ. | Если устройство не удается включить с помощью кнопки «» на пульте ДУ, вероятно, отключено питание. | См. раздел «Отсутствует питание» для решения этой проблемы. |
|  | Пульт ДУ не направлен на ресивер. | Направьте пульт ДУ на ресивер. |
|  | Клапан для батареи неправильно расположен. | Вытащите клапан для батареи сбоку на пульте ДУ. |
|  | Неправильно вставлена батарея. | Проверьте правильность расположения батареи. |
|  | Батарея села. | Замените батарею. |
| Некоторые файлы не воспроизводятся. | Файлы сжаты Windows. | Распакуйте файлы. |
|  | Форматы этих файлов не поддерживаются устройством. | Конвертируйте файлы в нужный формат. |
|  | Файлы повреждены. | Замените файлы на неповрежденные. |

| Меню настроек «Setup» отображается на непонятном языке. | Неправильно выбраны настройки отображаемой экранной информации «Язык OSD». | Проверьте настройки отображения экранной информации «Язык OSD» в меню настроек «Setup». |
| --- | --- | --- |
| Нет изображения. | Видео кабель не подключен. | Проверьте правильность подключения. |
|  | Неправильно выбраны настройки видео. | Нажимайте кнопку «TV-Mode» на пульте ДУ повторно до тех пор, пока видео не отобразится. |
| Невозможно изменить язык аудио и субтитров в файле. | Этот файл можно воспроизвести только на одном языке. | Проверьте содержимое файла. |
| Нет звука. | Аудио кабель не подключен. | Проверьте правильность подключения. |
|  | Звук слишком тихий. | Прибавьте громкость. |
|  | Воспроизведение в режиме перемотки вперед/назад или замедленное воспроизведение. | Установите нормальную скорость воспроизведения, нажав кнопку «Play». |
|  | Неисправен входной аудио канал телевизора. | Некоторые ТВ оборудованы отдельными композитными и компонентными аудио входами. Убедитесь, что вы подключились к нужному входу. |
|  | Неисправен канал аудио. | Нажмите кнопку «Audio» на пульте ДУ, чтобы выбрать нужный канал аудио. |

| Язык аудио или субтитров не соответствует выбранному вами. | Воспроизведение этого файла на выбранном языке невозможно. | Нажмите «Audio» или «Subtitle», чтобы выбрать другой язык. |
| --- | --- | --- |
| Недоступны функции быстрой перемотки назад/вперед, покадрового воспроизведения, поиска. | К некоторым файлам неприемлемы эти операции. | Возьмите пива и наслаждайтесь просмотром. |
| Искажение изображения или цветов при воспроизведении. | Выходной сигнал настроен на «SD progressive», при этом используется выход для композитного видео. | Настройте выход видеосигнала на «SD interlace». |
| DVD меню отображается как пустой экран или повторение фрагментов. | В папке DVD отсутствуют некоторые файлы для выполнения этой функции. | Нажмите кнопку «Stop» чтобы остановить воспроизведение, затем выберите файл VIDEO_TS. Нажмите кнопку «DVD/Route» на пульте ДУ, чтобы воспроизвести файл в режиме DVD. |